## Slide 1: LabVIEWを用いた 測定システムの開発
極限コヒーレント光科学研究センター
小林研究室
伊藤 功

## Slide 2: 経歴
1978.9.26 生まれ 35歳
2004.3 東北大学大学院 理学研究科 修士課程 修了
金属材料研究所 小林(典男)研究室で物性研究に従事
修士論文「有機導体の赤外反射スペクトル」
2004.4 東京大学物性研究所 軌道放射物性研究施設 着任
中村研究室で放射光源加速器の開発に従事
2011.4 同 先端分光研究部門 異動
小林研究室でレーザーの開発に従事
Notes: まず簡単な自己紹介をします。
私は2004年に東北大学の修士課程を終了後、物性研に着任しました。
----- 会議メモ (14/03/15 00:59) -----
30秒

## Slide 3: 開発に携わった装置
年度 |  | 加速器 | レーザー
2004 | 中村研 |  | 
2005 |  |  | 
2006 |  |  | 
2007 |  |  | 
2008 |  |  | 
2009 |  |  | 
2010 |  |  | 
2011 | 小林研 |  | 
2012 |  |  | 
2013 |  |  | 
2014 |  |  | 
Super SORの制御システム(Real-Time OS)
ビーム位置モニターシステム(FPGA)
電磁石型移相器：システム担当
(LabVIEW Real-Time)
電子銃用ファイバーレーザー
光電子分光用8eVレーザー
(LabVIEW)
超高安定CWレーザー (LabVIEW FPGA)
Notes: 図は私が物性研で開発に携わった装置を年表にしたものです。
2004年度から中村研究室に所属し、RTOSやFPGAというソフトウェア技術を使って、加速器のシステム開発を行いました。
2009年度からは加速器用のファイバーレーザーの開発に取り組みました。
この仕事が縁で2011年度に小林研に移籍しまして、現在はレーザー開発に従事しています。
----- 会議メモ (14/03/15 00:59) -----
30秒

## Slide 4: 発表内容
Real-Time OS や FPGAが
LabVIEW によって
エンドユーザーにも
使いやすくなったことを紹介。
事例
電磁石移相器診断システム
超高安定CWレーザー

## Slide 5: LabVIEW Real-Timeを用いた 電磁石型移相器診断システム

## Slide 6: 放射光源加速器
e-
電磁石
高周波空洞
アンジュレータ
電子ビーム
(電子の集団)
放射光
N
S
e-
柏国際キャンパス構想
水平偏光
アンジュレータ@つくば分室
アンジュレータ
Notes: 加速器で光速近くまで加速した電子ビームをアンジュレータに通すと放射光が発生します。
アンジュレータとは交互に磁極を反転させた永久磁石の列です。
アンジュレータを通る電子ビームから非常に強い放射光が得られます。
物理実験において偏光は重要なパラメータのひとつです。
アンジュレータを通過する電子ビームは蛇行方向と同じ偏光を発生します。
----- 会議メモ (14/03/15 00:59) -----
35秒

## Slide 7: 放射光の偏光制御
垂直偏光 アンジュレータ
水平偏光 アンジュレータ
移相器
e-
e-
偏光制御アンジュレータから出力される偏光
Notes: さらに多様な偏光を発生させる方法として垂直偏光と水平偏光を重ね合わせる方法が取られます。
この方法では水平偏光のアンジュレータと垂直偏光のアンジュレータを並べて、それらの間に移相器と呼ばれる電子ビームに迂回軌道させる磁石を置きます。
この迂回軌道によって水平偏光と垂直偏光の位相差を調整することができて、位相差ゼロで重ね合わせると直線偏光が得られ、位相差π/2で重ね合わせると円偏光が得られる。
----- 会議メモ (14/03/15 00:59) -----
35秒

## Slide 8: 電磁石型移相器
特徴
高速偏光切り替え(100Hz)
3つのコイルを独立に制御
  電子ビーム軌道の微調
  製作誤差•経年劣化の補正
A
B
C
Z
A
B
C
Z
BA
BB
BC
e-
条件
数μmの軌道歪み => 積分磁場が数G・cm程度
磁場の安定性と再現性。
移相器の磁場を上から見た図
移相器
Notes: 移相器は電子ビームに余計な摂動を与えないように永久磁石で作られることがおおかったのですが、
中村研では電磁石型の移相器の開発を行っていました。
この移相器は3つの独立した電磁石を磁極が交互に反転するように並べた構造をしている。
移相器の特徴としては、交流によって100Hzの高速偏光の切り替えを行うことできることである。
しかし、実際に加速器に設置する場合、非常に厳しい条件が課される。
ひとつはビーム軌道のゆがみが数umに収まるように、入り口から出口までの磁場の積算量、つまり積分磁場が数Gcm程度になることです。
二つ目は常時安定でかつ再現性よく磁場を発生できることです。
以上の用件をみたすかどうか加速器に設置する前に診断する必要があり、診断システムを作る事になりました。
----- 会議メモ (14/03/15 00:59) -----
45秒

## Slide 9: 診断システムに対する要求仕様
電流制御精度：1mA以下
磁場測定精度：1G・cm以下
同期：1ms以下
長期安定
Windows PCでは難しい。
B
A
C
電源B
電源A
電源C
IA
IB
IC
移相器
V(∝B)
Vc(∝I)
制御コンピュータ
電流制御
磁場測定
コイル
移相器
直流磁場と100Hz(10ms)の交流磁場を発生させ、その積分磁場が1G•cm以下であるかを確認する。
Notes: ここで診断システムに対する要求仕様を整理します。
まず移相器と電源があって、そららを制御コンピュータで制御します。
やりたいことは直流磁場と100Hz(10ms)の交流磁場をそれぞれ発生させ、その積分磁場が1G•cm以下であるかを確認することです。
それに応えるためのの要求仕様としては
(1) 電流の制御精度が1mA以下。
(2) 磁場測定精度が1Gcm以下。
(3) 電源の制御と磁場の測定を1ms以下で同期できる。
(4)長時間測定を行った場合にフリーズしない。
が上げられます。
(3)(4)はWindows PCでは難しいです。
----- 会議メモ (14/03/15 00:59) -----
45秒

## Slide 10: Real-Time OS
Real Time
  「確定性」=>定められた時間内に確実に処理を行えること。
  「信頼性」=>長時間の運転において安定した動作を保証すること。
Real Time OS
処理を高確定•高信頼に実効するための機能を搭載したOS。
Windows版LabVIEWと同じ要領。
東大ライセンスで使える。
+
Notes: そこで我々はRTOSを使う事にしました。
ソフトウェアにおけるリアルタイムとは定めれた時間内に処理を確実に実効できる「確定性」と長時間の運転においえて安定に動作を保証する「信頼性」の2つを兼ね備えている事を意味します。
そしてリアルタイムOSとは処理を高確定高信頼に実効するための機能を搭載したOSです。
代表的なものにWind River社のVxWorksがあります。
このOS上で実効できるプログラムを作るためには高額で熟練を要する専用の開発環境が必要ですが、
現在、LabVIEW RTというソフトがあって、Windows用のLabVIEWと同じ感覚でRT用のソフトが作れることができます。
----- 会議メモ (14/03/15 00:59) -----
45秒

## Slide 11: 汎用OS vs Real-Time OS
ジッター数ms
割り込み
時間
回数
フリーズ
回数
時間
ジッター数us
割り込みなし
フリーズなし
終了
終了
Notes: 処理時間と処理回数の点でWindowsとRTOSを比較すると、
RTOSはタイミングジッターがus秒で、割り込みによる中断がなく、長期動作でフリーズしません。
----- 会議メモ (14/03/15 01:14) -----
34秒

## Slide 12: 移相器診断システム
ドライバ
モーターCW,CCW入力
DAQ
PXI-6221
RTOS PXI-8106
データ収録
制御
RTターゲット
Motion Controller
PXI-7330
回転
エンコーダ出力
A相
B相
CW, CCW
フリップコイル
B
A
DAQ
PXI-6123
同期
Z相
Z
コイル電圧出力
B
A
C
電源C
電源B
電源A
AO
PXI-6733
電源
ホスト コンピュータ
VA
VB
VC
IA
IB
IC
V
プリアンプ
センサー部分
移相器
Notes: まずはセンサー部分について説明します。

## Slide 13: 移相器診断システム
移相器
フリップコイル
W
L
B
V
W
L
θ=ωt
B
V
交流
直流
移相器
Notes: 図は移相器とフリップコイルです。
移相器で発生した磁場をコイルの誘導電圧として検出します。
交流磁場はコイルを置くだけで誘導電圧が生じます。
直流磁場の場合はコイルを回転させて誘導電場を発生させます。
----- 会議メモ (14/03/15 01:20) -----
20秒

## Slide 14: 移相器診断システム
ドライバ
モーターCW,CCW入力
DAQ
PXI-6221
RTOS PXI-8106
データ収録
CPU
RTターゲット
Motion Controller
PXI-7330
回転
エンコーダ出力
A相
B相
CW, CCW
フリップコイル
B
A
DAQ
PXI-6123
同期
Z相
Z
コイル電圧出力
B
A
C
電源C
電源B
電源A
AO
PXI-6733
電源
ホスト コンピュータ
VA
VB
VC
IA
IB
IC
V
プリアンプ
制御コンピュータ
Notes: 次は制御コンピュータ部分です。
リアルタイムOSを搭載したRTターゲットとWindowsを搭載したホストコンピュータで構成されています。
----- 会議メモ (14/03/15 01:54) -----
10秒

## Slide 15: 移相器診断システム
FIFO
(First In First Out)
計測値
設定値
電源制御、磁場測定
パラメータ設定、グラフ表示、
解析(フーリエ変換、累積変位)、保存
RTターゲット(PXIシステム)
ホスト
コンピュータ
Notes: 図は制御部の外観と制御プログラムのGUIです。
左図はRTOS上で電源制御と磁場測定を行うプログラムで、
右図はWindows上でデータ表示、解析、保存を行うプログラムです。
これらの間でFirst IN First Outで取った順にデータ転送が行われる。

## Slide 16: 交流磁場測定
パワースペクトル密度
累積変位
その他の直流磁場測定など
I. Ito, et al., Proceedings of the 7th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, p956-960
全てのピークは1(G・cm)2/Hz以下に収まっている
移相器の目標仕様1G・cmを満たしている事を確認できた。
Notes: ここでシステムの測定例として100Hzの交流積分磁場測定の結果をご紹介します。
左図は交流積分磁場のパワースペクトル密度です。
右図は500Hzから0Hzまでの範囲のパワースペクトル密度の二乗和の平方根を算出した結果です。
このデータの0Hzの値は積分磁場の総量を表していて、その値は1G・cm以下です。
この結果より100Hzの積分磁場は1G・cm以下であり、偏光切り替えを行った場合に移相器が電子ビームに与える変動はサブミクロン以下であることが期待できます。

## Slide 17: アプリケーションコンテスト2010
一般部門 最優秀賞受賞
本社のイベントに参加
世界大会にも参戦
Notes: 2010年に日本ナショナルインスツメンツが主催したアプリケーションコンテスト一般部門に参加し
加速器電磁石の検査を安定に効率良く行える装置を短期間で構築したとして最優秀賞をいただきました。
----- 会議メモ (14/03/15 01:54) -----
20秒

## Slide 18: LabVIEW FPGAによる 超高安定CWレーザーの フィードバック制御システム

## Slide 19: 超高安定CWレーザー
EOM
0.2mW
Gran-Teler Polarizer
λ/4
CMOS
camera
Transmission Light
PD
Sound proof box
TEM00
Coupling
0.5mW
4mW
〜
Φ
LPF
PID
For application
For Lock
PD
Reflection Light
Slow Feedback (〜10Hz)
15MHz
Fast Feedback (〜1MHz)
PI
PMF
線幅<1kHz、長期ドリフト 0.1Hz/sec
フィードバック制御システム
ECDL
ULE cavity
Notes: 現在私は小林研で非常に安定なCWレーザーを製作しています。
このレーザーの原理は、スペクトル幅が非常に狭い光共振器に共鳴し続けるように半導体レーザーをフィードバック制御しています。

## Slide 20: 高確定•高信頼アーキテクチャ
確定性・信頼性
ハードウェア タイミング (精度高)
ソフトウェア タイミング (精度低)
汎用OS (Win, Linux)
+
PC
リアルタイムOS (VxWorks etc)
+
工業用バス ((PXI)
FPGA
○システムの開発・操作しやすい。
×m秒の精度(重要でないタスクの優先実行、バックグランドあり、割り込みを許す)
×長期的な起動に対して不安定。
使用例) 短時間データ収録、計測器制御など。
○μ秒の精度 (重要なタスクを優先実行、全タスクを直接制御、割り込み禁止)
○長期的な動作に対して安定
×システム開発に時間とコストがかかる。
使用例) 安全装置のイベント応答、製品の長時間耐久テスト
○n秒の精度 (RTOSのタスクスケジューリング機能+ハードウェアの制約なし)
○長期的な動作に対して安定。
○RTOSよりシステムの開発に時間とコストがかからない。
使用例) 組み込みDUTテスト
Notes: このCWレーザーのフィードバック制御を行うにはRTOSよりも高確定•高信頼の技術が必要で、それがFPGAです。

## Slide 21: Field Programmable Gate Array
LabVIEW FPGA
デジタル回路構築をソフトウェア上で行える
Notes: FPGAとは１つの半導体チップの中に構成可能な論理ブロックをあらかじめ作りこまれたデジタル回路です。
専用のソフトウェアと言語により論理回路をハードウェアとして構築することができます。
もっと言うと、アナログ回路のオペアンプと抵抗などをハンダ付けする物理的な作業を、FPGAではソフトウェアでできます。
難解な言語が必要ですが、LabVIEW FPGAを使うと、LabVIEWを作るのと全く同じ操作でFPGAのデジタル回路をハードウェアとして構築することができます。

## Slide 22: フィードバック制御システムの更新
アナログ
デジタル
Real-Time OS + FPGA
Notes: Real Time OSやFPGAといった高機能で難解なデバイスをエンドユーザー自身の手で作る事が出来る。

## Slide 23: 長期安定性制御
EOM
0.2mW
Gran-Teler Polarizer
λ/4
CMOS
camera
Transmission Light
PD
Sound proof box
TEM00
Coupling
0.5mW
4mW
〜
Φ
LPF
PID
For application
For Lock
PD
Reflection Light
Slow
15MHz
Fast
PI
PMF
フリーラン
ロック
500秒

## Slide 24: まとめ
LabVIEWで
Real-Time OSとFPGAが
エンドユーザーでも使いやすくなりました。
Notes: Real Time OSやFPGAといった高機能で難解なデバイスをエンドユーザー自身の手で作る事が出来る。

## Slide 25: 謝辞
中村研究室
小林研究室
技術部の皆様
小森先生(技術部長)
磯部さん(技術部委員長)
矢田さん、野澤さん(推薦者)
金井さん(相談)